Таблица 8.10

Допустимые уровни снимаемого радиоактивного загрязнения поверхности транспортных средств, используемых для перевозки радиоактивных веществ и материалов, част/(см2мин)

| Объект загрязнения | Вид загрязнения |
| --- | --- |
|  | Снимаемое (нефиксированное) | Неснимаемое (фиксированное) |
|  | альфа-активные радионуклиды | бета-активные радионуклиды | альфа-активные радионуклиды | бета-активныерадионуклиды |
| Наружная поверхность транспортногосредства и охранной тары контейнера | 1,0 | 10 | Не регламентируется | 200* |
| Внутренняя поверхность охранной тары и наружная поверхность транспортного контейнера | 1,0 | 100 | Не регламентируется | 2000 |
| * - для 90Sr+90Y-40 част/(см2мин). |